## Slide 1
新疆理化所风险识别与评价安全培训
——危险源辨识
2019年3月

## Slide 2: 实验室风险源辨识

## Slide 3
安全 是指不受威胁、没有风险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处，互相不伤害，不存在风险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中，将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态
安全是相对的，绝对的安全是不存在的；只能在一个固定阶段、固定状态下，才可视为在此条件和状态下是绝对安全的
一、概念

## Slide 4
风险：风险是风险因素相互作用的结果（结果的不确定性、可能发生的损害程度的大小、损害的大小和发生的可能性）
风险因素：产生或增加损失概率和程度的条件或因素。是风险发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因
风险源：可导致伤害、财产损失、职业健康、破坏环境及这些情况组合的结果和状态。
风险事件：造成损失的偶发事件，是造成损失的外在原因或直接原因
风险管理：识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程
风险管理过程：识别、评价、对策、决策、实施、检查
风险管理的目标：事前规避、事中控制、事后分析
一、概念

## Slide 5
一、概念
安全风险管理：通过识别存在的风险和有害因素，并用定性或定量的分析方法确定风险的严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全事故的目标而采取的措施和规定
风险源识别：确认风险源并确定其特性的过程。主要是对风险源进行辨识，并对其性质加以判断，对可能造成的危害和影响进行提前进行预防，以确保安全
风险评价：评估风险大小及确定是否可容许的全过程

## Slide 6
根据危险危害因素性质（GB/T l3861）
人的因素、物的因素、环境因素和管理因素
根据事故和职业危害的直接原因（GB/T13861）
物理性危险（害）、化学性危险（害）、心理（生理）性危险（害）、行为性危险（害），以及其他危险（害）
根据事故类别（GB 6441）
物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息，以及其他伤害
二、风险源的分类

## Slide 7
根据职业病类别（《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》）
生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射），其他危害因素等7类
根据危险等级（ISO 31000、GBT 24353）
I级：不需要采取措施进行控制的危险因素
II级：将来要采取措施进行控制的危险因素
III级：近期要采取措施进行控制的危险因素
IV级：要立即采取措施进行控制的危险因素
V级：极其危险，不能开展或继续作业
二、风险源的分类

## Slide 8
所有活动（常规活动和非常规活动，含静态和动态的）
工作场所内所有人员的活动（包括甲、乙方和第三方）
作业场所内所有设施、设备、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）
异常情况（包括启动、关闭、维修、停机、开始/结束及其他非预期运行的情况）及潜在的紧急情况
人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度
实验材料的丢弃与处置、实验装置设备的废弃和拆除
过去、现在或将来的运作可能造成的潜在危害和影响
自然灾害及其引起的疏散、伤亡或环境影响
三、风险源的识别和评价范围

## Slide 9
风险识别方法
评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种危害识别方法，可选方法有：
安全检查表(Safety Checklist Analysis, SCA)
工作危害分析(Job Hazard Analysis , JHA)
预先危险性分析(Preliminary Hazard Analysis, PHA)
危险与可操作性研究(Hazard and Operability Study, HAZOP)
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 10
方法选择的原则
应充分考虑活动或操作的性质、过程或系统的发展阶段、危害分析的目的、所分析的系统和危害的复杂程度及规模、潜在风险度大小、现有人力资源、专家成员及其他资源、信息资料及数据的有效性、以及是否是法规或合同要求
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 11
识别步骤
首先制定《安全检查分析表》，并通过其对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析，在此基础上，对于关键操作、过程、装置、部位，特别是以前经常发生事故的，则采用危险与可操作性研究进行危害分析，也可结合自身的实际情况采用其他识别方法
安全检查分析表内容
检查项目、检查标准、潜在危害或事件、主要后果、现有安全控制措施、LSR 分值、风险等级、建议改进措施
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 12
优缺点
能事先编制，有充分的时间组织有经验的人员编写，做到系统化、完整化，不至于漏掉能导致危险的关键因素
可根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价
应用方式是有问有答，使人印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况
简明易懂，容易掌握
只能定性评价，不能定量评价
只能对已经存在的对象评价
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 13
识别危害根源和性质
要考虑存在什么危害（伤害源）、谁（什么）会受到危害、危害怎样发生
评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：
设施的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷
人的不安全行为，包括不采取安全措施、错误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）
可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度）、化学的（危化品等）以及生物因素
管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、人员安排、防护用品短缺、工艺过程和操作方法的管理
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 14
安全检查表分析法
依据 有关标准、规程、规范及规定；国内外案例和以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析人个人经验和可靠的参考资料
步骤 选择合适项目；依据现场观察、与操作员交谈及个人理解，通过回答检查表中的问题，发现并记录与标准、规定的差异；分析差异，提出改正措施
要点 分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等静态的物，而非活动。故所列项目不应有人的活动；既分析表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 15: 安全检查表样表

## Slide 16
工作危害分析法
按阶段、区域、装置、任务、阶段、部门划分或以上组合对作业活动进行划分并建立《作业活动清单》
从清单中选定一项活动并分解为若干相连的步骤，识别每步骤的潜在危险、有害因素，然后通过风险评价，判定等级，制定控制措施。应按实际作业步骤划分，不能过粗或过细，确保能让人理解该工作是如何进行的，对操作员能起到指导作用为宜
工作危害分析的目的是防止伤害或损害。既要分析作业人员工作不规范的危险和有害因素，也要分析作业环境存在的潜在危险有害因素和工作本身的危险、有害因素
工作危害分析应填写《工作危害分析评价表》
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 17
风险等级评定
公式 风险度 R = L×S
R：危险性或风险度（危险性分值）
L：发生事故的可能性大小（发生事故的频率）
S：一旦发生事故会造成的损失后果
根据风险度R= L×S，风险评价的结果可为以下几种：
四、风险源辨识与风险评价
R | 1～3 | 4～8 | 9～12 | 15～16 | 20～25
风险等级 | 轻微或可忽略的风险 | 可容忍的 | 中等的 | 重大风险 | 巨大风险

## Slide 18
分数 | 发生频率 | 安全检查 | 操作规程 | 员工胜任程度（意识、技能、经验） | 防范、控制措施
5 | 频繁发生 | 从不检查 | 有但未及时修订 | 不胜任（无任何培训、培训不够、缺乏经验） | 无任何防范或控制措施
4 | 经常发生 | 偶尔检查 | 有但常不执行 | 不够胜任 | 防范、控制措施不完善
3 | 较少发生 | 未按标准进行严格检查 | 有但部分执行 | 一般胜任 | 有，但未完全使用（如个人防护用品）
2 | 偶尔发生 | 经常检查偶尔疏漏 | 有但未严格执行 | 胜任但偶然出错 | 有，偶尔失效或出差
1 | 一般不发生 | 严格检查 | 有合格的操作规程且严格执行 | 高度胜任（培训充分、经验丰富、意识强） | 有效防范控制措施
危害发生频率（L）/现有安全控制措施
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 19: 危害及影响后果的严重性（S） （如同时涉及两个方面，以高分为准）
分数 | 人员伤亡程度 | 财产损失 | 停工时间 | 法规规章制 度符合状况 | 环境破坏 | 形象受损程度
5 | 死亡 终身残废 丧失劳动能力 | ≥50万元 | ≥10天 | 违反国家地方法律法规 | 周边环境破坏 | 省、市或行业
4 | 部分丧失劳动能力 职业病 重伤 住院治疗 | ≥30万元 | ≥6天 | 违反行业 企业规范 | 作业区环境破坏 | 本市
3 | 轻伤 | ≥5万元 | ≥1天 | 违反规章制度 | 作业点受影响 | 本单位
2 | 皮外伤 短时身体不适 | ＜5万元 | ＜1天 | 不符合操作规程 | 设备设施周围受影响 | 本部门
1 | 没有受伤 | 无 | 无 | 完全符合 | 基本无影响 | 本作业点
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 20
选定作业活动
分解工作步骤
辨识危险源
评价危险源的风险等级
采取控制措施
危险源辨识的准备、策划
定期评审
工作危害分析法工作流程
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 21
LEC评价法
公式：D = L X E X C
式中：
L：发生事故的可能性大小；
E：人体暴露在危险环境中的频繁程度
C：发生事故产生的后果
D：危险等级
四、风险源辨识与风险评价

## Slide 22
参数的确定
L：当用概率来表示时，绝不可能的事件发生的概率为0；而可能性小、完全意外发生的事件的分数值为1。在系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将事故实际不可能性的分数值定为0.1，而完全可能预料要发生的事件的可能性分数值定为10。介于两者之间发生事故的可能性指定了若干个中间值
四、风险源辨识与风险评价
LEC评价法
分数值 | 事故发生的可能性
10 | 完全可能
6 | 相当可能
3 | 可能但不经常
1 | 可能性小 完全意外
0.5 | 很不可能 可以设想
0.2 | 极不可能
0.1 | 实际不可能

## Slide 23
参数的确定
E：人员出现在危险环境中越频繁，则危险性越大。规定连续暴露的情况为10，而非常罕见地暴露在危险环境中的分数值定为0.5。将介于两者之间的危险规定为中间值
四、风险源辨识与风险评价
分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度
10 | 连续暴露
6 | 每天工作时间内暴露
3 | 每周一次，或偶然暴露
2 | 每月一次暴露
1 | 每年几次暴露
0.5 | 非常罕见地暴露
LEC评价法

## Slide 24
参数的确定
人员可从极小的轻伤直到多人死亡，由于影响面较宽，故规定分数值为1～100，轻伤定为1，把造成10人以上死亡的定为100，其它情况的分数值均在1与100之间
四、风险源辨识与风险评价
分数值 | 发生事故产生的后果
100 | 10人以上死亡 或经济损失1000万元以上事故
40 | 2～9人死亡或经济损失100万元以上事故
15 | 1人死亡或经济损失50万元以上事故
7 | 重伤或经济损失10 万元以上事故
3 | 重伤或经济损失1 万元以上事故
1 | 伤或经济损失不超过1万元以上的事故
LEC评价法

## Slide 25
参数的确定
D：经分析讨论，确定被评价的具体活动的危险性参数，然后计算得出危险分值，确定风险等级
四、风险源辨识与风险评价
LEC评价法
D值 | 危险程度 | 危险等级
>320 | 极其危险,不能继续作业 | V
160～320 | 高度危险，要立即整改 | IV
70～160 | 显著危险，需要整改 | III
20～70 | 一般危险，需要注意 | II
<20 | 稍有危险，可以接受 | I

## Slide 26
对于LEC法评价得出的危险等级中的II、III、IV、V四个等级的危险源，要填写《危险源辨识评价表》
对于LEC法得到的风险等级为IV级和V级的危险源应确定为重大危险源
重大危险源要填写《重大危险源控制表》，对危险源实施有效控制

## Slide 27
制定《风险控制计划》，其内容包括：
实施计划的人员、职责、权限
控制方法、控制措施、资源配置、时间表
反馈时间、评审时间
采取风险控制措施的一般原则
消除风险、降低风险、个人防护
预防措施、保护措施、应急措施
V级禁止作业、IV级立即整改、III级限期整改、I级加强监测和保护、I级稍加注意即可
IV级采取术措施限制风险；制定目标、指标管理方案；制定管理程序和作业文件；培训与教育；制定应急预案；加强检查
II、III级 制定《安全计划》，采取安全措施；定期检查
四、风险控制

## Slide 28
常规危险源辨识、风险评价应定期进行，辨识和评价的周期和时机应根具体内容确定，但每12个月不少于一次
非常规活动应在实施前进行评估，要求识别出风险和隐患
四、风险信息更新

## Slide 29: 安全法则
墨菲法则
在生产经营活动中，只要存在安全隐患，事故总会发生，差别只是早晚、大小、轻重而已
海因里希法则
（1）事故法则
1:29:300:1000。每一起严重的事故背后，必然有29 起较轻微事故和300起未遂先兆，以及1000起事故隐患相随
（2）多米诺骨牌理论
消除了事故链中的某一个因素，可能就避免了一个重大事故的发生
不等式法则：10000-1≠9999

## Slide 30: 科研生产风险识别处置牌
基本要求及注意事项：
位置固定
格式固定
内容灵活

## Slide 31: 安全无小事，生命须珍惜 大家齐动手，消灭危险源 转变观念，从“要我安全”转变为“我要安全” 祝大家工作顺利，身体健康！